Инструкция по эксплуатации электронасосов типа ХМс

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электронасосы серии ХМс предназначены  для  подъема с глубины Нсамов. и последующего перекачивания агрессивных и нейтральных жидкостей с плотностью до 1800 кг/м3 и кинематической вязкостью до 30*10-6м2/с. При перекачке бензина, дизельного топлива, растворителей и др. воспламеняющихся  жидкостей насосы комплектуется  двигателями взрывозащищенного  исполнения. Насосы комплектуются одинарным или двойным торцевыми уплотнениями.

При использовании одинарного торцевого уплотнения концентрация механических примесей  не должна  превышать  1,5% по объему, максимальный размер частиц – 1 мм.

Температура перекачиваемой жидкости  от -30  до +90С.

ВНИМАНИЕ!

Перед запуском насоса проверить сопротивление изоляции статорной обмотки электродвигателя мегаометром на напряжении 500 В. Оно должно быть не меньше  0,5 МОм. Запуск осуществлять при закрытой задвижке на нагнетательном трубопроводе и заполненном перекачиваемой жидкостью корпусе насоса и заполненном затворной жидкостью бачке камеры уплотнения. Затворная жидкость должна быть химически нейтральна к перекачиваемой среде (вода, тосол и др.) Максимальный расход жидкости следует ограничить вентилем на напорной магистрали, исходя из величины тока в статорной обмотке электродвигателя, который не должен превышать величины, указанной на шильдике электродвигателя.

2. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается производить  ремонтные работы  на работающем  насосе. Электродвигатель должен быть заземлен.  Заземляющее устройство и его сопротивление должны соответствовать «Правилам устройства  электроустановок».

Пусковая аппаратура электронасоса  должна обеспечивать защиту  от перегрузки и короткого замыкания.  Тип пусковой  аппаратуры также  определяется «Правилами  устройства электроустановок".

3. ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРОНАСОСА К РАБОТЕ

6.1 Место установки агрегата должно удовлетворять следующим требованиям:

а) обеспечить свободный доступ к насосу для обслуживания, сборки и разборки;

б) всасывающий и нагнетательные трубопроводы должны быть закреплены на собственных опорах. Не допускается передавать нагрузки от веса трубопроводов с жидкостью или от температурных расширений труб на патрубки насоса;

в) диаметр всасывающего трубопровода должен быть не меньше Ду условного диаметра всасывающего патрубка. Для выпуска воздуха из насоса и трубопроводов предусмотреть вентиль на нагнетательном трубопроводе. На нагнетательном трубопроводе установить задвижку и обратный клапан. Перед установкой проверить  их исправность.

6.2 Особенности конструкции и применения самовсасывающего насоса требуют уделить особое внимание конструкции всасывающего трубопровода и устройства для заливки насоса перед запуском.

6.2.1. Всасывающий трубопровод должен быть герметичным. При подсосах воздуха процесс самовсасывания сильно удлиняется во времени, а предельно допустимая высота самовсасывания уменьшается.

6.2.2.   При использовании в качестве всасывающего трубопровода рукава с армирующей спиралью нужно следить за тем, чтобы рукав не был смят или изломан.

6.2.3.   Для обеспечения самовсасывания всасывающий трубопровод у насоса должен иметь двойное колено в вертикальной плоскости, изображенное на рис. 2. Благодаря колену в насосе сохраняется порция жидкости, необходимая для рециркуляции.  Радиусы колена R1 и R2 должны быть не меньше 150 мм, а размер h1 – 150 мм.

6.2.4. Размер «е» должен быть минимальным. С его увеличением продолжительность самовсасывания увеличивается.

6.2.5. Глубина самовсасывания Hсамов. отсчитывается от верхней точки всасывающего колена до уровня жидкости в резервуаре. При перекачке жидкостей с удельным весом, отличающимся от удельного веса воды, предельная высота самовсасывания вычисляется по формуле:

| Н св. пред. жидк. = Н св. пред. воды | γводы • γжидк. |
| --- | --- |

где γводы и γжидк.  – удельный вес воды и перекачиваемой жидкости.

Если насос предназначен для полной откачки жидкости из резервуара, то высота самовсасывания будет рассчитываться по разности уровней верхней точки всасывающего колена и дна резервуара.

6.2.6.    Для того, чтобы насос откачал жидкость практически досуха, в резервуаре следует иметь приямок, а конец рукава оснастить воронкой в соответствии с рекомендациями на рис. 2.

6.2.7.    Заливку насоса целесообразно выполнять с помощью заливочного сосуда емкостью 10 – 50 л., трубки и крана. Рекомендуемый диаметр трубки и крана – 15 мм. Заливка производится либо через заливочный штуцер,  либо через нагнетательный патрубок (в зависимости от исполнения насоса).

6.2.8.    Если размер «е» на рис.2 получается значительным, то во избежание перегрева жидкости в насосе при самовсасывании необходимо заливочный сосуд оснастить дополнительной трубкой Dy = 15 мм и краном II с подключением их к всасывающему трубопроводу. Приоткрыв краны I и II, можно при самовсасывании включить в круг рециркуляции  жидкость из заливочного сосуда. В трубках и кранах не должно быть подсосов воздуха.

6.2.9.   Самовсасывание происходит быстрее, если воздух, откачиваемый насосом из всасывающего трубопровода, выпускать не в нагнетательный трубопровод, а в заливочный сосуд. При этом в сосуде всегда будет оставаться контролируемый объем жидкости, необходимой для повторного запуска на самовсасывание. Трубка с краном I должна входить в заливочный сосуд горизонтально во избежание выплеска при выпуске воздуха.

6.2.10.  Во всех случаях всасывающий трубопровод должен быть как можно короче. Прокладывать его нужно так, чтобы в вертикальной плоскости не образовывались изгибы и петли, в которых могут образовываться последовательно расположенные жидкостные и воздушные пробки, которые препятствуют самовсасыванию и откачке жидкости из резервуара на всасывании. По этой же причине гибкий рукав, используемый на всасывании, не должен провисать.

6.2.11. Если насос устанавливается так, что во всасывающий патрубок жидкость из сосуда поступает самотеком, то при входе в насос должна быть установлена задвижка на случай ремонта или демонтажа насоса. Перед установкой следует произвести ревизию задвижки.

6.3. Подключать кабель к электродвигателю следует в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

6.4. Измерить сопротивление изоляции обмоток электродвигателя. Если сопротивление обмоток меньше 0,5 МОм, необходимо их просушить.

6.5.Заполнить корпус насоса и прилегающие трубопроводы перекачиваемой жидкостью.

6.6. Кратковременным пуском убедиться в правильности направления вращения агрегата (по часовой стрелке, если смотреть на вентилятор двигателя). Во избежание аварии насоса при эксплуатации с обратным направлением вращения из-за случайной перефазировки в электросети периодически контролировать направление вращения.

6.7. Запуск насоса следует производить при закрытой задвижке на нагнетательном трубопроводе. После запуска насоса открыть нагнетательную задвижку и откачивать воздух из всасывающего трубопровода. По окончании откачки воздуха звук в насосе изменится, и насос начнет откачивать жидкость.

6.8. Потребляемая электронасосом мощность тем больше, чем больше подача и вязкость жидкости. При пуске агрегата в эксплуатацию или при переходе на другую жидкость проверить ток  в электродвигателе. Он должен быть не больше указанного на шильдике электродвигателя.

Если  ток велик, необходимо прикрыть задвижку на нагнетательном трубопроводе (уменьшить подачу).

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Торцовое уплотнение работает долго и надежно, если трущиеся поверхности кольца вращающегося и кольца неподвижного смачиваются перекачиваемой жидкостью.

В случае "сухого запуска" разрушаются шлифованные поверхности колец,   и уплотнение выходит из строя. Уплотнение ремонту не подлежит и заменяется целиком.  Для  замены уплотнения   снять корпус, рабочее колесо и отстыковать от двигателя фонарь.

7.2. Электродвигатель может выйти из строя при перегрузке, при перекосе фаз и из-за    попадания влаги на статорную обмотку.

Косвенный контроль теплового режима двигателя осуществлять по температуре переднего щита в зоне переднего  подшипника,  которая  не должна превышать 65-70 С.

При попадании струи воды или другой перекачиваемой  жидкости  на корпус электродвигателя произвести замер сопротивлений изоляции статорных обмоток. Сопротивление не должно быть менее 0,5 МОм.

5.ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Насос перекачивает жидкость с малым напором и расходом | Рабочее колесо насоса вращается в другую сторону Подсос воздуха во всасывающем трубопроводе. | Поменять местами две фазы на пусковом устройстве Уплотнить трубопровод |
| Перегрев двигателя, повышенный шум | Нарушен контакт в одной из фаз | Восстановить контакт |
| Перегрев двигателя без повышенного шума | Велика пропускная способность нагнетательного трубопровода | Увеличить гидравлическое сопротивление нагнетательного трубопровода |
| Повышенные утечки через торцовое уплотнение | Уплотнение вышло из строя вследствие “сухого запуска” | Заменить уплотнение |